ООО «Мастерская генеральных планов»

П Р О Е К Т

Генерального  плана  деревни  Кувардино Запрудновского сельсовета Кстовского  района Нижегородской  области

Том I

Положение о территориальном планировании

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

г. Нижний  Новгород

2010.

Экз. № _______

П Р О Е К Т

Генерального  плана  деревни  Кувардино Запрудновского сельсовета  Кстовского  района Нижегородской  области

Том I

Положение о территориальном планировании

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Стадия:      ГП

Заказчик:  Администрация Запрудновского  сельсовета

август   2010 г.

Заказ № 27

Инв.№  ____

| Руководитель проекта |  | Н.А. Валуйская |
| --- | --- | --- |

г. Нижний  Новгород

2010 г.

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Генеральный план. Положения о территориаль-ном планировании. Том I | Переплет | 4 | н/с | Экз. № 2 в архиве проектировщика |
| 2. | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию Проекта Генерального плана Том II | Переплет | 4 | н/с | -«- |
| 3. | Графические материалы проекта. Демонстрационные чертежи Том III | Бумага компьютерная графика | 3 | -«- | -«- |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет- ность | Масштаб | Материал использования | Инв. № | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Схема размещения проектируемого населенного пункта в системе расселения | н/с | 1:50000 | Бумага, компью- терная графика, компьютерная иллюстрация |  |  |
| 2. | План современного использова- ния территории (опорный план) | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 3. | Схема ограничений исполь- зования территорий (охрана окружающей среды) | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 4. | Сводная схема. Основной чертеж Генерального плана. Зонирование территории. | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 5. | Схема развития объектов Транспортной и социальной инфраструктуры | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 6. | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, канализация) | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 7. | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (теплогазоснабже- ние) | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 8 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, связь) | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 9. | Схема границ территорий, подверженных риску возник- новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | н/с | 1:2000 |  |  |  |

ТОМ  I

Положение  о  территориальном  планировании

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 7 |
| Глава 1. | Цели и задачи территориального планирования 1.2 Общие сведения об объектах проектирования | 8 |
| Глава 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения | 11 |
|  | 2-1. Предложения по изменению границ населенного пункта | 11 |
|  | 2-2. Предложения по функциональному зонированию территории населенного пункта деревни Кувардино |  |
|  | 2-3. Размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения | 12 |
|  | 2-3.1. Размещения планируемых объектов капитального строительства транспорта |  |
|  | 2-3.2. Размещения планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | 2-3.3. Размещения планируемых объектов энергетиче- ских систем местного значения | 13 |
|  | 2-3.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения) |  |
|  | 2-3.5. Размещения планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры | 14 |
|  | 2.4 Мероприятия по охране окружающей среды для развития планируемых объектов капитального строительства 2.5. Основные технико-экономические показатели | 16 18 |

ТОМ  II

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение |  |
| Глава I |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 | Особенности размещения деревни Кувардино в системе расселения Краткая историческая записка Природно-климатические условия. |  |
| Глава II | Современное использование проектируемой территории. |  |
| Глава III | Проектная организация территории |  |
| III.1. | Демографический прогноз численности населения |  |
| III.2. | Архитектурно-планировочное решение |  |
| III.3. | Жилой фонд |  |
| III.4. | Учреждения и предприятия обслуживания |  |
| III.5. | Инженерно-транспортная инфраструктура. Характеристика улично-дорожной сети и транспортных сооружений. |  |
| Глава IV | Инженерная инфраструктура |  |
| IV.1 | Водоснабжение и канализация |  |
| IV.2 | Теплоснабжение и газоснабжение |  |
| IV.3 | Электроснабжение и связь |  |
| Глава V V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 | Охрана окружающей среды Общеэкологическая ситуация Охрана атмосферного воздуха 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха 2.2. Источники загрязнения 2.3. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха Охрана водных ресурсов 3.1 Анализ состояния водных объектов и предложения по их охране 3.2 Оценка подземных вод и мероприятия по их охране Охрана почв от загрязнения Оценка влияния физических факторов на окружающую среду 5.1 Шум. 5.2 Электромагнитные излучении Санитарная очистка территории 6.1 Бытовые отходы Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов 7.1 кладбища 7.2 Скотомогильники Система особо охраняемых природных территорий Формирование системы зеленных насаждений |  |
| Глава VI Глава VII | Инженерно технические мероприятия по предупреждению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Технико-экономические показатели Стоимость I очереди строительства |  |
| - - - - | Примечание: Иллюстрационные материалы; Задание на разработку проекта «Генерального плана д. Кувардино; Протоколы совещаний; Предложения по перспективному развитию инженерной инфраструктуры до 2030 года. |  |

Введение

Проект  Генерального плана  деревни Кувардино Запрудновского сельсовета Кстовского района Нижегородской области разработан по заказу администрации  Запрудновского сельсовета Кстовского района в соответствии с техническим заданием на проектирование от  апреля 2010 года;

Графические материалы проекта выполнены на топографической съемке, выданной заказчиком: М 1: 10 000; 1: 2000, откорректированной  специалистами Мастерской генеральных планов (в рамках требования генерального плана)

Причинами разработки проекта  деревни Кувардино является:

- включение в границы населенного пункта Кувардино проектируемого жилого поселка (территории инвестиционной жилой зоны)

- размещение дачных поселков;

- необходимость учета новых нормативов.

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

| - | Градостроительного кодекса Российской Федерации от 07.02.2005 г., Новая редакция 2008г.; |
| --- | --- |
| - | СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); |
| - | (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Новая редакция 2007г.; |
| - | Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в редакции от 14.03.2009г.); |
| - | Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области (2007 г.). |
| - | Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (в редакции от 23.07.2008г.). |

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2017 год.

Расчетный срок – 2030 год.

Проект генерального плана д. Кувардино выполнен с учетом замечаний и предложений, данных на предварительном рассмотрении варианта основного чертежа на технических совещаниях, проводимых в администрации сельсовета.

Глава  I

1.1. ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО   ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план территории деревни Кувардино, разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса населенного пункта

функционального назначения территории.

Основные  задачи   генерального плана:

-     выявление проблем градостроительного развития территории деревни и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания;

-     определение функционального назначения отдельных элементов и установление градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации;

-     разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории;

-     определение границ населенного пункта, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории;

-     анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности ее использования в жизнедеятельности сельского населения;

-     разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения;

-     совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития деревни;

-     развитие    территорий    и    архитектурно-планировочных    структур;

-    развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Важной   задачей   территориального   планирования   является   установления   и изменение в установленном законом порядке границы населенного пункта

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию.

По градостроительному Кодексу Российской Федерации оценка комплексного развития территории тесно связана с задачами размещения объекта капитального строительства местного значения и определением территорий, благоприятных для капитального строительства. Целью комплексного развития является взаимоувязыванное развитие отраслей специализации и объектов капитального строительства                                           местного   значения.

Оценка комплексного развития отражает уровень увязки региональных интересов с местными задачами и иными интересами по использованию территории и определяет предпосылки для решения частных задач территориального планирования.

Целями и задачами комплексного развития территории деревни являются:

-     развитие производительных сил на основе сбалансированного учета социальных, экологических и экономических факторов;

-     формирование  единого  хозяйственного  комплекса  на  основе  взаимоувязанного развития   ведущих   и   вспомогательных   отраслей  регионального   значения,   транспортной,   инженерной   и   социальной инфраструктур;

-     взаимная  увязка   интересов   промышленного  освоения,   сельскохозяйственной   и природоохранной      деятельности     для      обеспечения      устойчивого      развития

территории.

Главной целью территориального планирования деревни является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов местного самоуправления. Территориальное планирование населенного пункта - планирование развития его территории, включая установление функциональных зон, определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий. Конкретные задачи территориального планирования вытекают из определения его назначения в Градостроительном Кодексе РФ (статья 9, п.1): «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений,

муниципальных образований».

Проектные предложения по территориальному планированию направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития путем последующей реализации планируемых мероприятий органами управления Муниципального образования через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение.

Обоснованные в Генеральном плане д. Кувардино,  предложения по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую или изменению их границ, имеют правовой характер и должны учитываться в конкретной правоприменительной практике при решении вопросов установления вида целевого использования земель, предоставлении земельных участков.

В проекте Генерального плана деревни в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ обосновываются предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе.

Принципы    устойчивого    развития    территорий    тесно    связаны    с    задачами обеспечения   экологического   равновесия   природно-ландшафтных   комплексов.   Для этого в настоящей  работе анализируется техногенное воздействие на окружающую среду.

1.2 Общие сведения   об  объекте проектирования

Деревня Кувардино сельского поселения «Запрудновский сельсовет «Кстовского района Нижегородской области расположена  в северо-восточной части сельского поселения в  6   км  от административного центра сельского поселения с. Запрудное и в 24    км от районного центра – город Кстово.

Деревня находится на высоком , обрывистом берегу р. Кудьма, впадающей в р. Волга. Связь деревни Кувардино с населенными пунктами сельсовета и районным центром осуществляется по дорогам местного значения.

Находясь в непосредственной близости от р. Волги, д. Кувардино с прилегающей территорией (инвестиционные площадки размещения жилых и обществено-деловых зон) является привлекательной рекреационной зоной имеющие богатейшие природные ресурсы: живописный рельеф, поймы рек Кудьмы, Волги, наличие значительных лесных массивов.

Непосредственно с землями д. Кувардино Граничат:

- с севера – земли лесного фонда;

- с запвда – земли Чернышенко А. А. и Усова В.В. , Венидиктова А. Г.;

- с юга – земли Запрудновского сельсовета;

- с востока – садоводческое товарищество «Пятигорье»

Населенный пункт Кувардино имеет компактную планировочную структуру, представленную в основном жилой малоэтажной (1 – 2 эт) индивидуальной  застройкой, с приусадебными участками (от 10 до 20 соток). Дома расположены близко друг к другу, поэтому приусадебные участки вытянуты на 100 -  120 метров.

Деревня  состоит из 7-ми прямоугольных кварталов, вытянутых с севера на юг и пяти жилых улиц. Основная улица проходит с востока на запад, остальные жилые улицы располагаются перпендикулярно ней. С востока (между деревней и территорией садов) ее ограничивает овраг. В центральной части деревни имеется небольшой магазин товаров повседневного спроса. Въезд в деревню осуществляется с запада и востока по дорогам местного значения.

Глава 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

2-1 Предложения по изменению границ населенного пункта

Генеральным планом д. Кувардино Запрудновского сельсовета Кстовского района внесены предложения по изменению существующих границ населенного пункта в западной  части, с включением земель сельскохозяйственного назначения для размещения жилых зон (инвестиционные площадки).

В существующих границах д. Кувардино находится 53,0 га, на расчетный срок проектирования предлагается    149,4   га, т.е. увеличение территории в границах деревни

на   96,4   га.

2-2 Предложения по функциональному зонированию территории населенного пункта деревни  Кувардино.

Основными   задачами   архитектурно-планировочной   организации   территории являются:

- обеспечение   планировочными   средствами   оптимальных   условий   для

- выявления потенциальных возможностей и рационального использования

земель,    богатейших    природных    ресурсов    на основе сохранения

экологического баланса и улучшения окружающей среды;

-  чёткое функциональное зонирование;

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- обеспечение инженерной инфраструктурой;

- организация рекреационной зоны (отдыха и спорта);

- формирование общественного центра

По  функциональному зонированию территория делится на зоны:

жилую,     общественно-деловую,     рекреационную,     инженерно-транспортной инфраструктуры, специального назначения.

Жилая зона    занимает в населенном пункте большую    территорию и представлена:

- существующей малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1-2 эт.) с приусадебными участками (д. Кувардино);

- предусмотренное генеральным планом территориальное развитие деревни (с включением в ее границы) в западном направлении – кварталы перспективной малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками около 15 соток (инвестиционная жилая зона);

Общественно-деловая зона представлена:

- общественным центром, проектируемым на расчетный срок строительства, который формируют следующие здания и сооружения: магазины продовольственных и непродовольственных товаров, кафе, ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) с аптечным киоском, почта, культовое здание (часовня), детский сад, детские площадки.

- небольшим подцентром, проектируемым на I первую очередь строительства, который будут формировать небольшой магазин и административное здание.

В западной части д. Кувардино предлагается разместить резервную территорию рекреационной зоны развития учреждений отдыха и спорта.

Так же в западной части деревни проектируется пожарное депо и мотель; севернее – размещаются резервы производственной зоны учреждений сельхоз назначения.

Проектом предлагается организация набережной вдоль крутого склона с видовыми площадками, цветниками, освещением, а так же пляжная зона на р. Кудьме с организацией яхт-клуба.

2-3. Размещение планируемых объектов капитального строительства  местного значения.

2-3.1. Размещение планируемых объектов

капитального строительства транспорта

Первая очередь строительства

| 1. | Строительство главных улиц д. Кувардино общей протяженностью 0,2 км. |
| --- | --- |
| 2. | Строительство основных улиц протяженностью 1,3 км. |
| 3. | Строительство местных проездов протяженностью 4 км. |
| 4. | Устройство открытых парковок для временного хранения частного легкового автотранспорта на 6 автомобилей. |
|  | Расчетный срок |
| 1. | Строительство основных улиц протяженностью 3 км. |
| 2. | Строительство местных проездов протяженностью 2 км. |
| 3. | Устройство открытых парковок для временного хранения частного легкового автотранспорта на 36 автомобилей. |
| 4. | Организация причала для временного хранения частного водного транспорта (яхт клуб). |

2-3.2. Размещение планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства.

2-3.2.1. Водоснабжение.

Развитие системы водоснабжения д.Кувардино:

| - | строительство на I очередь единого подземного водозабора; |
| --- | --- |
| - | строительство магистральных водопроводных сетей на расчетный срок – 9,8 км (в т.ч. на I очередь – 8,6 км); |

2-3.2.2.  Канализация

Развитие системы хоз-бытовой и дождевой канализации:

| - | строительство сетей бытовой канализации на расчетный срок – 6,1 км (в т.ч. на I очередь – 4,7 км); |
| --- | --- |
| - | строительство канализационных насосных станций бытовой канализации на расчетный срок – 3 шт. (в т.ч. на I очередь – 1 шт.) |
| - | строительство очистных сооружений бытовой канализации на расчетный срок – 1 комплекс (в т.ч. на I очередь – 1 комплекс); |
| - | строительство сетей дождевой канализации на расчетный срок – 3,2 км (в т.ч. на I очередь – 3,2 км); |
| - | строительство канализационных насосных станций на расчетный срок – 1 шт. (в т.ч. на I очередь – 1 шт.) |
| - | строительство очистных сооружений дождевой канализации на расчетный срок – 1 комплекс (в т.ч. на I очередь – 1 комплекс); |

2-3.3  Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения

Теплоснабжение

Проектом генерального плана д. Кувардино предусматривается:

- оборудование дач и инвестиционной жилой зоны  котлами на газовом топливе на расчетный срок строительства -  278 единиц, в том числе на первую очередь строительства индивидуальными котлами - 171 единиц;

- строительство котельной для дошкольного учреждения, начальной школы,  отделения связи, аптеки, ФАП, досугового центра, часовни общей мощностью 0,35 МВт на газовом топливе на расчетный срок строительства;

- строительство котельной для административного здания, магазина мощностью 0,15 МВт на газовом топливе на первую очередь строительства;

- строительство котельной для мотеля, кафе мощностью 0,37 МВт на газовом топливе на расчетный срок строительства;

- строительство котельной для пожарного депо мощностью 0,09 МВт на газовом топливе на расчетный срок строительства;

- прокладка тепловых сетей на расчетный срок  - 0,15 км.

2-3.4  Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения)

Развитие системы газоснабжения в д. Кувардино:

- строительство газопроводов высокого давления  Р=0,6 МПа – 0,5 км на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства – 0,1 км;

- перекладка газопроводов высокого давления  Р=0,6 МПа – 15 км на расчетный срок;

- строительство 3 ПГБ на расчетный срок, в том числе на первую очередь строительства - 2 ПГБ.

- перекладка газопровода высокого давления  II  категории  89 мм, проложенного к ДОЛ «Дзержинец», протяженностью 1350 м (собственник газопровода – ОАО «Нижегородоблгаз»), согласно письма от 22.06.2010 № 0716 – 216 на первую очередь строительства.

2-3.5 Размещение планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры

На территории д. Кувардино на расчетный срок  получат развитие площадки инвестиционного строительства, здесь будет вестись индивидуальная малоэтажная застройка  общей площадью 50,0 тыс. м2 в количестве 278 домов. В том числе на первую очередь будет построено 171 дом общей площадью 30,8 тыс. м2.

Для полного обеспечения объектами  культурно-бытового обслуживания  сельского населения и дополнительного населения, которое будет проживать в жилом фонде инвестиционной зоны, проектом предлагается новое строительство:

Дошкольных учреждений и общеобразовательных школ: на расчетный срок  дошкольное учреждение  на 50 мест совместно с начальной школой на 80 мест.

Учреждений здравоохранения: фельдшерско-акушерский пункт совместно с аптекой на расчетный срок строительства.

Учреждений культуры и искусства: часовня на расчетный срок, досуговый центр на 30 мест на расчетный срок.

Предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства: продовольственные и непродовольственные магазины на первую очередь строительства  255,0 м2 торг. площ.; кафе на расчетный срок на 33 посад, мест; пожарного депо на расчетный срок строительства на 2 машины.

Кредитно-финансовых учреждений, предприятий связи и административных зданий: на расчетный срок строительства отделение связи – 1 объект; административное здание на первую очередь строительства на 0,3 т. м3.

Учреждений жилищно-коммунальных хозяйств: мотель на расчетный срок на 30 мест.

2.4. Мероприятия по охране окружающей среды для развития территорий планировочных объектов капитального строительства

Проектом генплана предусматривается:

| - | Оборудование нецентрализованных источников водоснабжения (родников) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| --- | --- |
| - | Строительство централизованной системы водоснабжения новой деревни и нового водозабора на западе от участка развития деревни; |
| - | Организация I-го пояса зоны санитарной охраны для проектируемого водозабора согласно п.2.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02; |
| - | Приступить к ведению мониторинга подземных вод по специальной программе (вести учет водопотребления и водоотведения, постоянный контроль за уровневым режимом и качеством подземных вод); |
| - | Строгое соблюдение правил содержания I, II и III поясов ЗСО в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»; |
| - | Строительство централизованной системы бытовой канализации для жилой застройки с единым комплексом биологических очистных сооружений к юго-западу от деревни с соблюдением СЗЗ (200 м); |
| - | Выпуск очищенных стоков предусмотреть за пределами деревни в р. Дударовку. Качество сточных вод после очистки должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования по охране поверхностных вод»; |
| - | Оборудование проектируемых жилых домов, расположенных в водоохраной зоне р.Кудьмы, системой дождевой канализации в целях обеспечения охраны реки от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с Водным кодексом (п.16 ст.65); |
| - | Обеспечение качественной эксплуатации очистных сооружений и сетей, проведение своевременных ремонтных работ; |
| - | Устройство водонепроницаемых выгребов в существующей частной жилой застройке, расположенной в водоохранной зоне р. Кудьмы и безымянного ручья; |
| - | Благоустройство и озеленение водоохранной зоны р. Кудьмы и ручья, обустройство прибрежных защитных полос реки и ручья; |
| - | Соблюдение СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и Типовых правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Нижегородской области; |
| - | Организовать вывоз бытового мусора специализированным автотранспортом на мусороперегрузочную станцию г. Кстово или полигон бытовых отходов г. Богородска; |
| - | Запрещение загрязнения территорий нечистотами, навозом, бытовыми и промышленными отходами; |
| - | Запрещение сжигания травы, листьев, мусора и авторезины; |
| - | Запрещение мойки и парковки автотранспорта в неустановленных местах; |
| - | Проведение биологической рекультивации почвы, включающей комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы. |
| - | Расширение сельского кладбища и соблюдение правил его использования; |
| - | Создание озелененных территорий общего пользования за счет новых скверов площадью 0,2 га; |
| - | Посадка вдоль дорог деревьев и кустарников пылеулавливающих пород. |

2.5 Технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория | га | 53,0 | 149,4 | 149,4 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, в том числе: | чел. | 7 | 520 | 841 |
| - | В сельском поселении | чел. | 7 | 7 | 7 |
| - | В инвестиционной зоне | чел. | - | 513 | 834 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Всего, в том числе: | тыс. м2 общ. площади/% | 0,3/100,0 | 31,1/100,0 | 50,3/ 100,0 |
|  | -Существующий сохраняемый | тыс. м2 общ. площади/% | 0,3/100,0 | 0,3/1,0 | 0,3/0,6 |
|  | -Новое строительство | тыс. м2 общ. площади/% | - | 30,8/99,0 | 50,0/99,4 |
| 3.2 | Распределение жилищного фонда по этажности, в том числе: | тыс. м2 общ. площади/% | 0,3/100,0 | 31,1/100,0 | 50,3/ 100,0 |
|  | -1-2 этажный (усадебный коттеджный) | тыс. м2 общ. площади/% | 0,3/100,0 | 31,1/100,0 | 50,3/ 100,0 |
| 3.3 | Новое строительство индивидуального малоэтажного жилого фонда, в том числе: |  |  |  |  |
|  | -индивидуальный инвестиционный жилой фонд | тыс. м2 общ. площади/% | - | 30,8/100,0 | 50,0/ 100,0 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность общей площадью на 1 человека |  |  |  |  |
|  | - в сельском жилом фонде | м2/чел. | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
|  | в инвестиционной зоне | м2/чел. | - | 60,0 | 60,0 |
| 3.5 | Средний ежегодный ввод жилого фонда | тыс. м2 общ. площади | - | 4,4 | 2,5 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | Мест/на 1 тыс. чел. | - | - | 50/60 |
| 4.2 | Начальная школа | Мест/на 1 тыс. чел. | - | - | 80/95 |
| 4.3 | Продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торг. Площади/ на 1 тыс. чел. | 50,0/- | 305,0/586 | 305,0/ 362 |
| 4.4 | Предприятия общественного питания | Посад. мест/на 1 тыс. чел. | - | - | 33/40 |
| 4.5 | Пожарное депо | Объект/ машины | - | - | 1/2 |
| 4.6 | Досуговые центры и культурно развлекательные учреждения | Мест/на 1 тыс. чел. | - | - | 30/150 |
| 5. | Зеленые насаждения общего пользования, всего В том числе: | га/м2 на 1 чел. | - | 0,6/12 | 1,0/12 |
|  | - в границе населенного пункта | га | - | - | 0,2 |
|  | - за границей населенного пункта | га | - | 0,6 | 0,8 |
| 6. | Ориентировочная стоимость первой очереди строительства | млн. руб. | - | 1000,7 | - |
| 7. | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | - количество трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ | шт. | 3 | 9 | 9 |
|  | - Протяженность линий освещения магистральных улиц | км. | - | 1,5 | 2,5 |
|  | - Вновь подключаемая электрическая нагрузка | кВт | - | 184 | 340 |
| 7.2 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | - Количество АТС | шт. | - | 1 | 1 |
|  | - Протяженность соединительного кабеля ОК (АТС с. Работки - АТС д. Кувардино) | км. | - | 8 | 8 |
|  | - Вновь подключаемое количество телефонов | шт. | - | 198 | 320 |
| 7.3 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Водопотребление | тыс. м3/сут | 0,08 | 240,3 | 312,2 |
|  | - Протяженность сетей | км. | - | 8,6 | 9,8 |
| 7.4 | Канализация |  |  |  |  |
|  | - Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут | - | 162,9 | 223,2 |
|  | - Протяженность сетей | км. | - | 7,9 | 9,3 |
| 7.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Расход тепла всего | МВт/Гкал в ч. | - | 4,0/3,4 | 7,3/6,2 |
|  | - Протяженность тепловых сетей | км | - | - | 0,2 |
| 7.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Расход природного газа, всего | м3/ч | 363,0 | 973,2 | 1452,6 |
|  | - Протяженность газовых сетей высокого давления Р=0,6 Мпа (в границах проектирования) | км | 1,5 | 1,6 | 2,0 |
| 8. | Улично-дорожная сеть: |  |  |  |  |
|  | - Главные улицы населенного пункта | км | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
|  | - Основные улицы населенного пункта | км | - | 1,3 | 4,3 |
|  | - Местные проезды | км | 3,4 | 7,4 | 9,4 |
| 8.1 | Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств: |  |  |  |  |
|  | - Парковки для временного хранения автотранспорта | м-мест | 0 | 6 | 42 |
|  | - Причал для временного хранения частного водного транспорта (яхтклуб). | объект | - | - | 1 |
| 9.0 | Ритуальное обслуживание | га | 1,0 | 1,2 | 1,2 |